Fotoszintetikus reakciócentrum és TiO2 -dal borított többfalú szén-nanocsövekből álló fotoaktív bio-nanokompozit előállítása és jellemzése

Anna Italiano (Lecce)
Fiser Béla IV. biofizikus

SZTE ÁOK és TTIK Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézet

h490274@ stud.u-szeged.hu

Témavezetők:

Dr. Hernádi Klára egyetemi tanár
SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Dr. Nagy László egyetemi docens
SZTE ÁOK és TTIK Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézet

Biológiai anyagok nano-szerkezetekhez kapcsolhatók úgy, hogy összetevőik előnyös tulajdonságai nem csak megőrződnek, hanem egymást erősítve összegződhetnek is. Az így keletkező anyagok, bio-nanokompozitok, fontos szerepet játszhatnak az új generációs gyakorlati alkalmazásokban (pl. az optoelektronikában).

Dolgozatunkban bio-nanokompozitok előállításával, és a kapott rendszer fotokémiai folyamatainak jellemzésével foglalkozunk. Első lépésként a többfalú szén-nanocsöveket (MWNT) TiO2-réteggel borítottuk. Ehhez TiCl4, vagy TiBr4 prekuzort használtunk, és a kapott rétegeket elektronmikroszkóp segítségével vizsgáltuk.

A különböző elektronmikroszkópos eljárásokkal készített képek megmutatják, hogy a szervetlen TiO2 réteg mind a TiCl4, mind a TiBr4 esetében kialakul az MWNT-n.

Arra a következtetésre jutottunk, hogy a hidrolízis sebessége egyértelműen befolyásolja a szén-nanocsöveken kialakuló szervetlen TiO2 réteg minőségét. A lassú hidrolízis előnyösebbnek bizonyult, mivel ekkor a nanocsövek felületi borítottsága minőségét tekintve jobb, mint gyors hidrolízist alkalmazva.

Ha a fotoszintetikus reakciócentrum fehérjéket TiO2/MWNT-hez kötjük, összetett bio-nanokompozit anyag keletkezik, ami fotoszintetikus aktivitást mutat. Az így nyert rendszer stabilitása perceken keresztül megmarad.