Impulzus-kompresszió mágneskapcsolókkal excimer lézerekben

# Farkas Balázs IV. fizikus

SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék

h490117@stud.u-szeged.hu

Témavezetők:

## Dr. Szatmári Sándor

tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék

## Dr. Bohus János

egyetemi tanársegéd

SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék

A gázkisüléssel gerjesztett rövid impulzusú KrF erősítők esetében különösen fontos nagy keresztmetszetű, nagy térfogatú aktív közeg homogén gerjesztése. Az általunk használt gyári KrF excimer erősítőkben ezt a közeget egy LC inverziós nagyfeszültségű áramkörrel előállított feszültségimpulzussal gerjesztjük.

A gerjesztő feszültségimpulzus felfutási idejét a kondenzátorok kapacitása és a mágneskapcsoló induktivitása határozza meg. Célunk a mágneskapcsoló rögzített telítési fluxusa (azaz állandó vasmag- keresztmetszet) esetén megvizsgálni a nagyfeszültségű LC rezgőkör körfrekvenciájának (a gerjesztő impulzus felfutási idejének), valamint a relatív energiaveszteségnek (vasveszteség) a vasmagtérfogattól való függését.

A kapott eredmények segítségével a gyári egylépcsős gerjesztő kört egy kétlépcsős soros, mágneses impulzuskompresszió elvén alapuló energiatranszferáló körré alakítjuk, mellyel a felfutási idő tovább rövidíthető.